## Slide 1
將Beyond Compare結果重新排列
BOM_SCH
右側
BOM_YP43
左側
Beyond Compare
Report
開發程式
產生Word或txt格式

## Slide 2
將Beyond Compare結果重新排列
C5* 1552447A00 <> C5* 1542458A00
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
C7* 1511530A00 <> C7* 1542458A00
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
C9* 1552447A00 <> C9* 1542458A00
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
C11* 1511530A00 <> C11* 1542458A00
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
C16* 1552447A00 <> C16* 1512454A00
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
C22* 1511530A00 <> C22* 1512454A00
C23* 1552447A00 C23* 1512454A00
左右有零件，使用Change
CHG C5* FM 1552447A00 TO 1542458A00
CHG C7* FM 1511530A00 TO 1542458A00
CHG C9* FM 1552447A00 TO 1542458A00
CHG C11* FM 1511530A00 TO 1542458A00
CHG C16* FM 1552447A00 TO 1512454A00
CHG C22* FM 1511530A00 TO 1512454A00
CHG C23* FM 1552447A00 TO 1512454A00

## Slide 3
將Beyond Compare結果重新排列
C5* 1552447A00 <> C5* 1542458A00
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
C7* 1511530A00 <> C7* 1542458A00
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
C9* 1552447A00 <> C9* 1542458A00
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
C11* 1511530A00 <> C11* 1542458A00
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
C16* 1552447A00 <> C16* 1512454A00
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
C22* 1511530A00 <> C22* 1512454A00
C23* 1552447A00 C23* 1512454A00
原始資料共用四個欄位，描述為ABCD(由左至右)
A/C相同欄位，只有同時出現及不同時出現或同時出現，缺＊或多＊
左邊有用DEL
右邊有用ADD
兩邊有用CHG
兩邊*不一致，使用ADD/DEL

## Slide 4
將Beyond Compare結果重新排列
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
-+ C29* 1522458200
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
-+ C32* 0000000000
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
-+ C37* 1511514A00
C38* 1511514A00
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
-+ C41* 1511514A00
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
-+ C43* 1511514A00
----------------------------------------------------
右邊有零件，左邊沒有零件，使用ADD
ADD C29* 1522458200
ADD C37* 1511514A00
ADD C38* 1511514A00
ADD C41* 1511514A00
ADD C43* 1511514A00

## Slide 5
將Beyond Compare結果重新排列
D11* 202840080134 +-
D12* 202840080134
D13* 202840080134
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
-+ D17* 203527300005
D18* 203527300005
D19* 203527300005
D20* 203527300005
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
D23* 202840080134 +-
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
左邊有零件，右邊沒有零件，使用DEL
DEL D11* 202840080134
DEL D12* 202840080134
DEL D13* 202840080134
DEL D23* 202840080134

## Slide 6
將Beyond Compare結果重新排列
J7 3077509187 <> J7* 3077509187
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
-+ J17* 3072601134
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
-+ L25* 2921175612
L26* 2921175612
---------------------------------------------------
左右的*不一致
DEL J7 3077509187
ADD J7* 3077509187

## Slide 7
將Beyond Compare結果重新排列
更換項次：1~55
一.BOM 變更內容
1. ADD C286*,C287* 1542458A00
2. ADD R34* 0351052700
3. ADD R126* 0351059700
4. ADD R202* 0351059700
5. ADD R271*,R277* 0353000700
6. ADD R207*,R292*~R295* 0351059700
7. ADD R343*,R349*,R351*,R363* 0353000700
8. ADD U48* 2600085508
9. ADD U49* 2500186150
10. ADD U58*,U59* 2520291214
11. CHG C5*,C9* FM 1552447A00 TO 1542458A00
12. CHG C7*,C11* FM 1511530A00 TO 1542458A00
13. CHG C16*,C23* FM 1552447A00 TO 1512454A00
14. CHG C22*,C251* FM 1511530A00 TO 1512454A00
15. CHG C47*,C316*,C665*,C667* FM 1552491200 TO 1512467200
16. CHG C68*,C69*,C110*,C160*,C229*,C255*,C388* FM 154300U204 TO 154200H200
17. CHG C101* FM 1542091100 TO 1552467100
18. CHG C148*,C151*,C193*,C194* FM 1552467100 TO 1512458100
19. CHG C176*,C212*,C213*,C224*,C233* FM 1542458A00 TO 1512454A00

## Slide 8
將Beyond Compare結果重新排列
20. CHG C194* FM 1552467100 TO 1512458100
21. CHG C254* FM 154300U204 TO 154240H300
22. CHG DSP9* FM 2300191205 TO 2300190505
23. CHG PH4*,PH30*,PH31*,PH46*~PH48*, PH54*,PH70*,PH71*
FM 2310092908 TO 2310200308
24. CHG PH10*,PH39*,PH56* FM 2310092508 TO 2310201908
25. CHG R18*,R24* FM 0351041700 TO 0353000700
26. CHG R21*,R26* FM 0341158300 TO 0353000700
27. CHG R28* FM 0341031300 TO 0341036300
28. CHG R32* FM 0341158300 TO 0351041700
29. CHG R35* FM 0341158300 TO 0351052700
30. CHG R175*,R197* FM 0392006731 TO 0343000300
31. CHG R178* FM 0351588700 TO 0351062700
32. CHG R199*,R206* FM 0351026700 TO 0351387700
33. CHG R212*,R213*,R217*,R218*, R228*,R269*,R270*
FM 0341005300 TO 0341004300
34. CHG R400* FM 0351588700 TO 0351062700
35. CHG R523* FM 0341037300 TO 0341036300
36. CHG R702* FM 0341005300 TO 0341004300
37. CHG R703* FM 0351005700 TO 0351004700
38. CHG R1711* FM 0341031300 TO 0341186300

## Slide 9
將Beyond Compare結果重新排列
39. CHG T1* FM 2810071310 TO 2810098310
40. DEL D11~D13*,D23* 202840080134
41. DEL D21*,D22*,D34*,D35* 203838670052
42. DEL PH5*~PH8* 2310108308
43. DEL R17*,R23*,R36*,R41* 0341158300
44. DEL R37*,R81* 0351041700
45. DEL R47*,R48*,R51*,R52* 0311026000
46. DEL R109* 0353000700
47. DEL R203*, R451* 0351059700
48. DEL R205* 0351041700
49. DEL R216*,R222* 0341005300
50. DEL R229* 0343000300
51. DEL R290*,R441* 0392006731
52. DEL RS19* 0891204728
53. DEL U20*,U23*,U24*,U26*,U29*~U39* 2600189807
54. DEL U40*~U43*, U45*~U47* 2600189008
55. DEL U44* 260011330
適用組合(機種): 5503252900 (NC300B‐MI‐A)